ARTÍCULO: MÁSCARA DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS FFP2 NR

REFERENCIA: VP2

DESCRIPCIÓN

Máscara de filtración con clip nasal integrado, fabricada en 4 capas.

| MATERIALES |
| --- |
| TEJIDO | Mascarilla con 4 capas: Capa externa de polipropileno (PP) no tejido con una densidad 50 gramos/m2 Capa intermedia filtrante de algodón no tejido (hot air) con una densidad de 50 gramos/m2 Capa intermedia filtrante de tejido no tejido meltblown P.F.E de 40 gramos/m2 Capa externa de polipropileno (PP) no tejido con una densidad de 25 gramos/m2 |
| CLIP AJUSTE MASCARILLA AL TABIQUE NASAL | Polietileno |
| CORDON ELASTICO PARA AJUSTE A LAS OREJAS | Goma sintética. |
| LATEX, METAL, SILICONA | Libre de LATEX, METAL Y SILICONA |

ADVERTENCIAS

- Estas mascarillas deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso para un correcto funcionamiento de las mismas. - Desechar y reemplazar la mascarilla si esta está dañada o se detecta un funcionamiento anómalo de la misma. - Las mascarillas son efectivas durante un período máximo de 9 horas, tras el cual debe ser reemplazada por una nueva.

| MEDIDAS |
| --- |
| Alto | 10,3 cm ± 0,5 cm |
| Ancho | 16 cm ± 0,5 cm |
| Goma de ajuste a las orejas | 4-6 mm de ancho |

| EMBALAJE | DIMENSIONES |
| --- | --- |
| Caja de cartón con instrucciones de uso en español conteniendo 25 unidades envasadas individualmente en film de polipropileno con instrucciones de uso en español impresas sobre el film. | L18 x W12 x H 10 cm |
| Caja de cartón con instrucciones de uso en español conteniendo 5 unidades envasadas individualmente en film de polipropileno con instrucciones de uso en español impresas sobre el film. | L15 x W12.5 x H 3 cm |

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un rango de temperaturas entre 5 y 42º C

No almacenar el producto expuesto directamente al sol.

CERTIFICADOS

Certificada bajo la norma EN 149:2001 + A1:2009 “Dispositivos de inspección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas” clase FFP2 NR.

CADUCIDAD

2 años desde la fecha de fabricación manteniendo adecuadas condiciones de almacenamiento.